## Slide 1: A/D和D/A转换器
掌握：倒T型电阻网络DAC
逐次比较型ADC
分辨率

## Slide 2: §1 D/A转换器(DAC)
完成从数字信号（抽象的有限精度的数字，通常是定点二进制数）到模拟信号（具体的物理量，如电压、电流……）的转换。
基本工作原理图：
n位数字量输入 Din
模拟量输出 UA
基准电压 Uref
数码 寄存器
n位 模拟开关
解码 网络
求和 电路

## Slide 3: DAC的转换特性
000
001
010
011
100
101
110
111
Din
UA
UO7
UO1
UO2
图中，
111———UO7
110———UO6
101———UO5
100———UO4
011———UO3
010———UO2
001———UO1
000———UO0
UO0
UO3
UO4
UO5
UO6
最大输出电压
（满度电压）
n-bit数字量（2n个数值）对应了2n级模拟量
将这个最大输出电压进行分级，级数与数字输入的量值对应。

## Slide 4: 数字量→模拟量转换的关键电路：解码网络
由解码网络完成从位权数字量到位权模拟量的转换
T形电阻网络DAC
倒T形电阻网络DAC
权电流电阻网络DAC
权电阻网络DAC
分段式DAC
乘法式DAC
n-bit数字量的每位数码的位权是2i（i=0~n-1）
模拟量同样也分成2n级，每级从小到大按2倍递增
具有相同位权的数位与模拟量级数建立一一对应的关系
分类：

## Slide 5: 倒T形电阻网络DAC
4位DAC的转换原理
数字值输入
模拟电压输出
解码网络

## Slide 6: 倒T形电阻网络结构简析
Di=1 ：Si接运放反相端；
Di=0：Si接运放同相端
电位为0
电位为0
电阻两端电压恒定，流经电阻的电流也恒定。

## Slide 7: 倒T形电阻网络解码过程
数字值输入
模拟电压输出
d
c
b
a
等效 电阻：
Rd=R
Rc=R
Rb=R
Ra=R
I3
I2
I1
I0
I∑
I
权电流

## Slide 8
设数字值各位用Di表示，
代入
得
（Di =0 或 1）
输出模拟电压
n位DAC
k
B

## Slide 9: 倒T形电阻网络D/A计算
0
1
1
0
d
c
b
a
I3
I2
I1
I0
I∑
I
例：数字输入0110

## Slide 10
n位DAC的模拟输出电压 VO =-k ·B
输入最大数字值B为全1时，有最大模拟电压输出（亦称满量程输出值）
输入最小数字值B为全0时，有最小模拟电压输出
VO=0
例： 已知4位倒T型DAC，输入数字量为1101，VREF = - 8V，Rf=R，则输出模拟量VO=?
解：

## Slide 11: 主要技术指标
（1）转换精度（常用分辨率和转换误差来描述）
① 分辨率：D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。
  用输入数字量的位数表示，如8位，10位……。
  或用 表示，即
②分辨力：DAC分辨最小电压（电流）的能力 ，即输入数字量变化 1 LSB 所对应输出的电压或电流的变化量。
最小输出电压
最大输出电压
1
2n-1
按照前面参考电路，并假设Rf=R 而得出

## Slide 12
例：某倒T型DAC的满度输出电压UOM为10V，试问需要多少位代码，才能使最小分辨力达到2mV。（设Rf/R为1）
解：
取上限， n=13

## Slide 13: 主要技术指标
③转换误差：含比例系数误差、失调误差、非线性误差
（2）转换速度
  建立时间：输入数字量变化到输出模拟电压稳定所需的时间。
  转换速率：大信号工作状态下，模拟电压的变化率表示。

## Slide 14: D/A转换器的输出方式
常用D/A转换器分为：电压输出型和电流输出型
  电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的（与解码网络有关），但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载，由于无输出放大器部分的延迟，故常作为高速DA转换器使用。
  电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出，大多外接电流—电压转换电路得到电压输出，后者有两种方法：一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换，二是外接运算放大器。
一般而言，实用DAC芯片输出电压都是0V~Vref（正电压）

## Slide 15: D/A转换器的输出方式
①单极性电压输出
vO= - i∑· Rf
倒T型电阻网络D/A转换器
Vref
－
+
Rf
i∑
D0
D1
Dn-1
vO
…
单极性电压输出—反相输出，输入数字量采用自然二进制码时，对应的输出电压从0V到负的满度值变化

## Slide 16
倒T型电阻网络D/A转换器
Vref
－
+
R2
i∑
D0
D1
Dn-1
vO
…
R1
R
vO= i∑R· (1+R2/R1)
单极性电压输出—同相输出，输入数字量采用自然二进制码时，对应的输出电压从0V到正的满度值变化

## Slide 17
②双极性电压输出
若输入是正负数字量，就要求对应正负电压输出，常用编码有：2的补码，偏移二进制码及符号-数值码（SM码）……
数字值与模拟量的对应关系（8位）

## Slide 18: 双极性电压输出—数字与模拟量的关系
十进制数 | 2的补码 | 偏移二进制码 | 模拟量
 | D7D6……D0 | D7D6……D0 | vO/VLSB
127 | 0 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 127
126 | 0 1 1 1 1 1 1 0 | 1 1 1 1 1 1 1 0 | 126
1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 0 0 0 0 0 0 1 | 1
0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0
-1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1 | -1
-127 | 1 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | -127
-128 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | -128
…
…
…
…
…
…
…
…
VLSB=Vref/256
0值从0偏移至80H，>128的是正数，<128的是负数。
单极性8位D/A转换器的输出电压减去（Vref/2），可得正确的偏移二进制码电压输出。

## Slide 19: 典型器件
AD7520——典型10bit DAC
·采用CMOS电子开关
·与TTL电平兼容
·电源电压范围：5～15V
·采用R-2R电阻网络

## Slide 20: D/A转换器在波形发生中的应用
10可逆计数器
AD7520
D0
D1
D9
Vref
－
+
vO1
…
Rf
IOUT1
IOUT2
AD7520
D0
D1
D9
Vref
－
+
vO2
…
Rf
IOUT1
IOUT2
Q0
Q1
……
Q9
CP
UP/DN
UP/DN控制
CLK
10

## Slide 21: §2 A/D转换器(ADC)
多数信号处理电路都需要将输入的模拟信号转换为数字信号处理。
功能框图
采样
保持
量化
编码
模拟信号输入
数字信号输出

## Slide 22: 采样和保持
S(t)
fs≥2fimax fimax—输入信号中的最高频率分量
时间幅度连续的模拟量
vI(t)
vO(t)
S
采样过程
vI(t)
t
时间离散的模拟量
vO(t)
t

## Slide 23: 采样及保持原理框图
保持的目的是为了后续的量化编码过程提供一个稳定值。
采样保持电路一般是一体的。原理图
前置电路
vI
S
开关驱 动电路
后续电路
CH
vO
保持电容
采样
保持

## Slide 24: 量化与编码
量化：将采样—保持电路的输出电压按某种近似方式归化到与之相应的离散电平上。
编码：量化后的数值须通过一个编码过程用代码表示出来。（二进制编码）
Vref
VI
D0
D1
D(n-1)
编码
…
VO
Vref：参考电压，被等分成2n份，每一份是一个量化单位，用Δ表示，对应于数字值00……01，也称1个LSB。（此处参考电压是单极性，即输入电压范围为０～Vref）
VI：采样保持输出电压，在量化电路中与量化单位比较，归化为用m个Δ表示的量化值，编码电路求出m对应的二进制编码。
量化

## Slide 25: 量化方式
（1）截断式：舍去量化计算后的结果的小数部分
（2）舍入式：对量化值小数部分<（Δ/2）的舍去，≥（Δ/2 ）的按1个Δ处理。
0
Δ
2Δ
3Δ
4Δ
5Δ
6Δ
7Δ
3Δ
4Δ
2Δ
VO
0
Δ
2Δ
3Δ
4Δ
5Δ
6Δ
7Δ
3Δ
5Δ
2Δ
VO
量化误差：-1Δ
量化误差：±(1/2)Δ

## Slide 26: 截断式量化(设n=3)
采样—保持信号uO
量化电平uq
…
…

## Slide 27: 舍入式量化(设n=3)
采样—保持信号uO
量化电平uq
…
…
最大量化误差
当n较大时，

## Slide 28: 编码
一个量化值对应一个数字量，量化等级有2n，则数字量是n位。
设用舍入方式，量化等级为8，数字值为3位。
2Δ
3Δ
4Δ
5Δ
6Δ
7Δ
Δ
000
001
010
011
100
101
110
111
量化值
编码
量化特性曲线

## Slide 29
例：某10位ADC的分辨率（Δ）是4.88mV，请问输入模拟电压3.2V的数字量是多少？（设采用舍入量化方式）
解：10位ADC的量化等级是1024级，从0Δ~1023Δ，
3.2V÷4.88mV=655.7
按照舍入式量化，结果是656 Δ，对应的数字量是1010010000

## Slide 30: ADC分类
按照工作原理分类：
①直接A/D转换器：可将模拟信号直接转换为数字信号，转换速度快，典型电路有并行比较型A/D转换器、逐次逼近型（Successive-approximation Register）A/D转换器。
②间接A/D转换器：先将模拟信号转换成某一中间变量（时间或频率），然后再将中间电量转换为数字量输出，速度慢典型电路有双积分型A/D转换器、电压频率转换型A/D转换器。
③软硬件结合的A/D转换技术：∑—Δ转换器，分辨率可达24位以上。

## Slide 31: 逐次比较型A/D转换器
转换原理：将输入模拟信号与不同的参考电压作多次比较，使转换所得的数字量在数值上逐次逼近输入模拟量对应值。
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
vo’
Vref
CLK
Dn-1
Dn-2
D1
D0
模拟量输入
数字量输出
启动脉冲
vC
vM

## Slide 32: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
（CP）
Dn-1
Dn-2
D1
D0
模拟量输入
数字量输出
启动脉冲
vC
vM
1
0
……
0
0
CP1，先将移位寄存器的最高位置1
20
2n-1

## Slide 33: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-1
Dn-2
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
1
0
……
0
0
若vI> vO’，则vC=1
20
2n-1

## Slide 34: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-1=1
Dn-2
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
1
0
……
0
0
若vI> vO’，则vC=1
20
2n-1

## Slide 35: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-1=0
Dn-2
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
0
0
……
0
0
若vI< vO’，vC=0
20
2n-1

## Slide 36: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-1=1
Dn-2=1
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
1
1
……
0
0
若vI> vO’，vC=1
CP2，将移位寄存器的第n-2位置1 （ vI >½Vref）
20
2n-1

## Slide 37: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-1=1
Dn-2=0
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
1
0
……
0
0
CP2 （ vI >½Vref）
若vI< vO’，vC=0
20
2n-1

## Slide 38: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-2=1
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
0
1
……
0
0
CP2 （ vI <½Vref）
若vI> vO’，vC=1
Dn-1=0
20
2n-1

## Slide 39: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-2
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
0
1
……
0
0
若vI< vO’，vC=0
Dn-1=0
20
2n-1
CP2 （ vI <½Vref）

## Slide 40: 逐次比较型A/D转换器
移位寄存器
数据寄存器
D/A转换器
控制逻 辑电路
电压 比较器
· · ·
· · ·
· · ·
vI
Vref
CLK
Dn-2=0
D1
D0
模拟量输入
启动脉冲
vC
vM
0
0
……
0
0
若vI< vO’，vC=0
Dn-1=0
20
2n-1
CP2 （ vI <½Vref）
依此类推，经过n个时钟后，转换完成。

## Slide 41: ADC 技术指标
（1）转换精度
  分辨率：
    （１）输出数字量的位数表达，8位、10位、12位
    （２）用量化单位Δ，即能区分输入电压的最小值来表达。
  转换误差：以输出误差的最大值形式给出。常用最低有效位的倍数表示。
（2）转换时间
  从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。
并行A/D转换速度最高